## Slide 1: 논문구조 수정, 수업자료 이슈 솔루션
순천향대학교
컴퓨터시스템연구실
19.07.22
이한범, 김상현

## Slide 2: 논문 관련내용

## Slide 3: 19.07.19 (금) 면담 정리
병원 CGM Device 사이트 크롤링 예정?
  시도 불가능 시, 저장된 데이터를 그냥 사용
8월, 기존의 내용들을 다듬어 발표 PPT 제작
  주된 이미지 : 현재 모델의 레이어 구조
  8월 면담은 병원의 중간발표일자 정해진 뒤 안내 예정
당뇨병 관련 논문 제출이 가능할 시, 트라이 예정

## Slide 4: 논문 수정
서론 내용관련
  중환자실 데이터를 사용한 것이 아니므로, 중환자 언급x
  중환자실 입원환자를 위한 혈당 예측 모델?
입원환자 데이터의 특징 정돈
  단점 : 데이터에 변동이 많으며, 예측이 어려움
  장점 : 별도로 의사의 통제가 가능하며 관리하기 좋음
서론 논리전개
  당뇨병 소개 → 혈당모니터링 중요성 강조 → 입원환자 내용 설명 → 입원환자 관리 시스템 개선 필요성 → 자가혈당 측정법 및 CGM과 같은 측정방법 설명 → 해당 데이터를 사용하여 예측하는 모델 설계 구축

## Slide 5: 논문 수정
본론 구조도 수정
  혈당 입력 : Gi
  환자 특성 입력 : Pi
  출력 : On
  은닉 계층 노드 : N계층번호,노드번호
모델의 계층, 블록 구조도 명칭 동일하게 구성

## Slide 6: 논문 수정 : LSTM 세부 구조도
LSTM 층의 세부 그림

## Slide 7: 논문 수정 : 블록 구조도
환자 특성 변수 입력층을 추가

## Slide 8: 논문 수정 : 계층 구조도

## Slide 9: 수업자료 이슈 솔루션

## Slide 10: 수업자료 이슈 솔루션
현재까지 발생한 문제점들과 그에 대한 해결 방법 정리
가상머신 설정 문제
  게이트웨이 설정 변경 시, 인터넷 연결이 안되는 문제
  ssh 접속 에러
  가상머신 네트워크 설정 참고자료 : https://blog.solaris.co.kr/263
패키지 설정 문제
  NodeManager, ResourceManager 종료되는 문제
  Spark-shell yarn 모드로 실행 시 오류가 발생하는 문제
  Zeppelin 상에서 spark 실행 오류

## Slide 11: 1. 가상머신 설정 문제
게이트웨이 설정 변경 시, 인터넷 연결이 안되는 문제
  192.168.0.1 외의 게이트웨이로 설정 시 인터넷 연결 오류발생
  원인 : 제대로 파악하지 못했음
  현재 192.168.0.1로 설정하여 사용 중이나, 문제 확인필요
    가상머신이 192.168.0.1만을 게이트웨이로 지정할 수 있는지는 미지수
    이유는, Default Gateway 주소가 192.168.56.1 이기 때문.
  별도의 테스트 진행 예정

## Slide 12: 1. 가상머신 설정 문제
ssh 접속 에러
  Master, slave1 이미지를 구성하였으나, ssh 접속 오류
  원인 : 사용 중인 포트로 포트포워딩 시도
  가상머신의 포트포워딩 설정과 충돌이 발생, 포트번호를 변경시켜줌으로써 해결하였음

## Slide 13: 2. 패키지 설정 문제
NodeManager, ResourceManager 강제종료 문제
  원인 : 포트 충돌
  Resourcemanager의 포트, nodemanager의 default 포트 충돌이 발생, 따라서 포트번호 변경시켜 해결
  Yarn-site.xml
# 그 외에 충돌가능성이 있는 포트들은 수정해 줄 필요성 존재
<property>
<name>yarn.resourcemanager.address</name>
<value>master:8050</value>
</property>

## Slide 14: 2. 패키지 설정 문제
Spark-Shell을 yarn 모드로 실행 시 오류 발생
  원인 : maste의 resourcemanager 경로 누락
  이전 슬라이드의 문제 해결을 위해 yarn-site.xml 설정파일을 초기화하고 진행한 탓에 경로가 누락되어 오류 발생
  Yarn-site.xml 설정 복구
<configuration>
<property>
<name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
<value>mapreduce_shuffle</value>
</property>
<property>
<name>yarn.nodemanager.aux-services.mapreduce.shuffle.class</name>
<value>org.apache.hadoop.mapred.ShuffleHandler</value>
</property>
<property>
<name>yarn.resourcemanager.resource-tracker.address</name>
<value>master:8025</value>
</property>
<property>
<name>yarn.resourcemanager.scheduler.address</name>
<value>master:8030</value>
</property>
<property>
<name>yarn.resourcemanager.address</name>
<value>master:8050</value>
</property>
<property>
<name>yarn.resourcemanager.webapp.address</name>
<value>master:8088</value>
</property>
…

## Slide 15: 2. 패키지 설정 문제
Zeppelin 환경에서 Spark 실행 오류
  원인 : netty~.jar 파일의 버전 불일치 문제
  오류 코드
  Spark에서 사용하는 netty와 Zeppelin에서 사용하는 netty와 버전이 다름
  Spark : netty-all-4.1.17.Final.jar
  Zeppelin : netty-all-4.0.23.Final.jar
  $ ~/zeppelin-0.8.1-bin-all/lib 경로의 netty 파일을 spark의 버전으로 변경시켜주어 해결
java.lang.NoSuchMethodError: io.netty.buffer.PooledByteBufAllocator.defaultNumHeapArena() I at org.apache.spark.network.util.NettyUtils.